Izraksts no

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes

protokola Nr.66

| Rīgā, Maskavas ielā 165 | 2020.gada 15.septembrī |
| --- | --- |

Sēdē piedalījās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas priekšsēdētāja vietnieka p.i.: Komisijas sekretāre: | R.Ošs, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs K.Kosītis, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs Z.Caune, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: | L.Matisone, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs L.Laiko, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs L.Stiebrinya, LVĢMC Hidroģeoloģijas nodaļas vadošais speciālists |
| Uzaicinātie: | I.Podniece, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeologs |

Darba kārtībā:

[..]

2. Par kūdras atradnes „Airīšu (Senmāču) purvs” ģeoloģisko papildizpēti (Siguldas novads).

[..]

2. Par kūdras atradnes “Airīšu (Senmāču) purvs” ģeoloģisko papildizpēti (Siguldas novads).

Ziņojumu sniedz K. Kosītis, Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs.

| Derīgā izrakteņa atradnes nosaukums (derīgo izrakteņu atradņu reģistra / kūdras fonda Nr.) | Airīšu (Senmāču) purvs, 2020.gada papildizpētes iecirknis (16676 / 1889 un 1890) |
| --- | --- |
| Derīgā izrakteņa veids | Kūdra |
| Administratīvā piederība | Siguldas novada Siguldas pagasts |
| Nekustamā īpašuma nosaukums / kadastra numurs (zemes vienības kadastra apzīmējums) | “Kreiļi” / 8094 004 0029 (8094 005 0013) |
| Darbu veids | Ģeoloģiskā papildizpēte |
| Darbu mērķis | Veikt ģeoloģisko papildizpēti atbilstoši A kategorijas krājumu prasībām |
| Krājumu aprēķina veicējs | SIA “Geolite” |
| Krājumu aprēķina pasūtītājs | Siguldas novada pašvaldība |
| Zemes dzīļu izmantošanas licence derīgo izrakteņu papildizpētei Nr.CS20ZD0114 | izsniegta | 08.04.2020. |
|  | derīga līdz | 18.09.2020. |
| Papildizpētes teritorijas īpašuma piederība | Siguldas novada pašvaldība |
| Ziņas par ieguvi | Papildizpētes teritorijā nav notikusi derīgo izrakteņu ieguve |
| Aizsargjoslas un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas papildizpētes laukumā | - |
| Agrāk pētītas atradnes, ar kurām pārklājas | (Airīšu (Senmāču) purva P kategorijas resursu laukums) |

| Ziņas par iepriekšējiem Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēžu protokoliem |
| --- |
| Ar atradni saistītie protokoli (datums-numurs) | 13.12.2012.-77; 20.02.2013.-11; 10.09.2013.-53; 14.04.2014.-27; 22.04.2014.-28; 17.06.2014.-42; 24.02.2015.-17. |

| Ziņas par ģeoloģiskās papildizpētes darbiem un izstrādnēm |
| --- |
| Izpildītājs | SIA “Geolite” |
| Datums | 14.04.2020. |
| Zondēšanas un paraugošanas iekārta | Rokas zonde Eijkelkamp ar paraugošanas kameru |
| Zondējumu skaits / t.sk. paraugošanas punkti | 19 / 2 |
| Attālums starp zondējumiem, m | uz maģistrāles, no - līdz | - |
|  | uz profiliem, no - līdz | Ļoti neregulārs tīkls 20 - 100 |
| Attālums starp paraugošanas punktiem, m | no - līdz | 316 |
|  | ekstrapolācija, no - līdz | līdz ~ 194 |
| Minerālgrunts / sapropelis | Sasniegta visos zondējumos, veido aleirīts, aleirītiska smilts un smalka smilts / - |
| Papildizpētes teritorijas hidroģeoloģiskais stāvoklis | Nav izveidots kartu un novadgrāvju tīkls |
| Kopējā iecirkņa platība, tūkst.m2 | 73.18 |

| Derīgā materiāla laboratoriskā testēšana |
| --- |
| Laboratorija (LATAK Nr.) | SIA "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" (LATAK-T-292) |
| Paraugu skaits | 16 |
| Paraugošanas laiks | 14.04.2020. |
| Paraugošanas intervāli, no – līdz, m | 0.2 – 0.5 |
| Testēšanas veids / paraugu skaits (standarts) | Apmaiņas skābums / 16 (GOST 11623-89 p.2) Mitrums / 16 (GOST 11305-2013) Pelnu saturs / 16 (GOST 11306-2013 p.6) Sadalīšanās pakāpe / 16 (GOST 28245-89 p.4) Botāniskais sastāvs un kūdras veids / 16 (GOST 28245-89 p.3 un GOST 21123-85) |
| Komentāri | Paraugota visa derīgā slāņkopa |

| Kūdras kvalitātes rādītāji |
| --- |
| Mazsadalījusies augstā tipa kūdra | Sadalīšanās pakāpe, % |  | 13 – 17 / 15 |
|  | Mitrums, % |  | 91.7 – 94.0 / 92.7 |
|  | Pelnu saturs, % |  | 0.6 – 1.9 / 1.0 |
|  | Apmaiņas skābums, pH KCl |  | 2.7 – 2.8 / 2.8 |
| Vidēji un labi sadalījusies augstā tipa kūdra | Sadalīšanās pakāpe, % |  | 22 – 32 / 24 |
|  | Mitrums, % | no-līdz | 92.6 – 93.3 / 93.0 |
|  | Pelnu saturs, % | / vidēji | 0.5 – 0.9 / 0.7 |
|  | Apmaiņas skābums, pH KCl | svērtais | 2.8 – 3.0 / 2.9 |
| Vidēji un labi sadalījusies pārejas tipa kūdra | Sadalīšanās pakāpe, % |  | 33 – 34 / 34 |
|  | Mitrums, % |  | 87.0 – 89. / 88.8 |
|  | Pelnu saturs, % |  | 0.9 – 4.1 / 2.1 |
|  | Apmaiņas skābums, pH KCl |  | 3.4 – 3.4 / 3.4 |
| Celmainība, % | 0.1 (noteikta 1 punktā) |

| Ziņas par topogrāfisko uzmērīšanu |
| --- |
| Uzmērīšanas veicējs (sertifikāta Nr.) | SIA “TERRA TOPO” sertificēts ģeodēzists M.Ruģelis (sertifikāta Nr.AC0279) |
| Uzmērīšanas datums | 05.05.2020. |
| Topogrāfiskās uzmērīšanas augstumu sistēma / koordinātu sistēma / mērogs | LAS / LKS-92 TM / 1:1000 |
| Reģistrācija augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) datu bāzē, datums / numurs / uzturētājs | - (Veikti saskaņojumi ar inženierkomunikāciju turētājiestādēm) |
| Krājumu aprēķina plāna mērogs | 1:1000 |

| Segkārta (segšņu slānis) |
| --- |
| Sastāvs | Apaugums (nesadalījušies augi un to saknes) |
| Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | - / 0.1 (71.15) |
| Aprēķinātais segkārtas apjoms, tūkst.m3 | 7.12 |
| Aprēķina metode | Vidējā aritmētiskā metode |

| Derīgā izrakteņa krājumi |
| --- |
| Mazsadalījusies augstā tipa kūdra | Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.9 – 3.0 / 2.02 (69.01) |
|  | Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3 | 139.40 |
|  | Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t | 15.75 |
| Vidēji un labi sadalījusies augstā tipa kūdra | Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.2 – 2.0 / 0.96 (28.19) |
|  | Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3 | 27.06 |
|  | Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t | 3.25 |
| Vidēji un labi sadalījusies pārejas tipa kūdra | Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.1 – 0.5 / 0.30 (71.16) |
|  | Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3 | 21.35 |
|  | Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t | 3.91 |
| Kopā | Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.7 – 4.4 / 2.62 (73.18) |
|  | Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3 | 187.81 |
|  | Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t | 22.91 |
| Aprēķina metode | Vidējā aritmētiskā metode |
| Datums, uz kuru attiecināti krājumi / kategorija | 14.04.2020. / A kategorija |

Izskatot pārskatu, konstatētas šādas kļūdas un nepilnības:

- Atbilstoši ministru kabineta 2012.gada 21.augusta noteikumu Nr.570 “Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” (turpmāk – MK 21.08.2012. not. Nr.570) 2.pielikuma 19.punktam zondējumi nav izvietoti vienmērīgā tīklā.

- Krājumu aprēķinā nav ņemts vērā, ka krājumu aprēķina laukuma vidū, pēc publiski pieejamajām ortofoto kartēm, ir redzams dīķis. Atbilstoši pievienotajam topogrāfiskajam plānam, ir redzams, ka kūdras biezums dīķa teritorijā ir mazāks, nekā dīķa pieguļošajās teritorijās.

- Atbilstoši darba uzdevuma 3. punktam, topogrāfiskais plāns nav uzmērīts mērogā 1:500, bet gan 1:1000.

- 5. tabula pārskata izdrukas versijā atšķiras no pārskata digitālās versijas.

Ziņotājs iesaka komisijai:

- Akceptēt kūdras atradnes “Airīšu (Senmāču) purvs” 2020.gada papildizpētes iecirknī 73.18 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 14.04.2020.):

| Derīgā izrakteņa krājumi |
| --- |
| Mazsadalījusies augstā tipa kūdra | Izplatības laukums, tūkst.m2 | 69.01 |
|  | Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3 | 139.40 |
|  | Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t | 15.75 |
| Vidēji un labi sadalījusies augstā tipa kūdra | Izplatības laukums, tūkst.m2 | 28.19 |
|  | Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3 | 27.06 |
|  | Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t | 3.25 |
| Vidēji un labi sadalījusies pārejas tipa kūdra | Izplatības laukums, tūkst.m2 | 71.16 |
|  | Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3 | 21.35 |
|  | Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t | 3.91 |
| Kopā | Izplatības laukums, tūkst.m2 | 73.18 |
|  | Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3 | 187.81 |
|  | Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t | 22.91 |

[..]

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:

[..]

2. Akceptēt kūdras atradnes “Airīšu (Senmāču) purvs” 2020.gada papildizpētes iecirknī 73.18 tūkst.m2 platībā šādus A kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis 14.04.2019.):

| Derīgā izrakteņa krājumi |
| --- |
| Mazsadalījusies augstā tipa kūdra | Izplatības laukums, tūkst.m2 | 69.01 |
|  | Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3 | 139.40 |
|  | Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t | 15.75 |
| Vidēji un labi sadalījusies augstā tipa kūdra | Izplatības laukums, tūkst.m2 | 28.19 |
|  | Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3 | 27.06 |
|  | Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t | 3.25 |
| Vidēji un labi sadalījusies pārejas tipa kūdra | Izplatības laukums, tūkst.m2 | 71.16 |
|  | Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3 | 21.35 |
|  | Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t | 3.91 |
| Kopā | Izplatības laukums, tūkst.m2 | 73.18 |
|  | Aprēķinātais apjoms, tūkst.m3 | 187.81 |
|  | Aprēķinātie krājumi (W=40%), tūkst.t | 22.91 |

[..]

| Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas priekšsēdētājs |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (personiskais paraksts) | R.Ošs |
| Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sekretāre |  |  |
|  | (personiskais paraksts) | Z.Caune |
| IZRAKSTS PAREIZS VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sekretāre Zane Caune* |  |
| Rīgā, 2020.gada 15.septembrī |

* Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.